| CN系列交直流接触器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | CN-6 | CN-11 | CN-16 | CN-18 | CN-18(4P) |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 约定发热电流(lth) IEC A | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| 约定发热电流(lth) UL A | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 |
|  | A KW | A KW | A KW | A KW | A KW |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | 10.5 0.55 | 10.5 0.55 | 13.5 0.75 | 19.5 1.1 | 19.5 1.1 |
|  |  |  | 220V | 10 1.1 | 10.5 1.1 | 14 1.5 | 20.5 2.2 | 20.5 2.2 |
|  |  | 三相 | 220V | 10.1 2.2 | 12 3 | 16 4 | 23 5.5 | 23 5.5 |
|  |  |  | 380V | 9 4 | 12 5.5 | 16 7.5 | 22 11 | 22 11 |
|  |  |  | 415V/440V | 8.5 4 | 11 5.5 | 15 7.5 | 21 11 | 21 11 |

| CN系列交直流接触器 型号 CN-23 CN-25 CN-35 CN-50 CN-65 额定绝缘电压(Ui) IEC V 660 660 660 660 660 约定发热电流(lth) IEC A 35 50 60 70 80 约定发热电流(lth) UL A 35 50 60 - - A KW A KW A KW A KW A KW 适用电动机容量 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 单相 110V - - 25.5 1.5 37 2.2 37 2.2 50 3 220V - - 26 3 33 4 33 4 45 6 三相 220V 27 7.5 32 7.5 42 11 55 15 65 18.5 380V 26 13 32 15 40 20 55 25 65 30 415V/440V 21 11 30 15 40 22 52 25 65 33 |
| --- |
| CN系列交直流接触器 |  |  |  |  |  |
| 型号 | CN-80 | CN-100 | CN-125 | CN-150 | CN-180 |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V | 660 | 660 | 660 | 1000 | 1000 |
| 约定发热电流(lth) IEC A | 100 | 135 | 150 | 200 | 240 |
| 约定发热电流(lth) UL A | 70 | 100 | 125 | 180 | 200 |
|  | A KW | A KW | A KW | A KW | A KW |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | 60 4 | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  | 220V | 55 7.5 | - - | - - | - - | - - |
|  |  | 三相 | 220V | 75 22 | 105 30 | 126 37 | 150 45 | 182 55 |
|  |  |  | 380V | 72 37 | 105 55 | 115 60 | 147 80 | 179 95 |
|  |  |  | 415V/440V | 72 40 | 100 55 | 115 63 | 138 80 | 182 100 |
| CN系列交直流接触器 |  |  |  |
| 型号 | CN-220 | CN-300 |  |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V | 1000 | 1000 |  |
| 约定发热电流(lth) IEC A | 260 | 350 |  |
| 约定发热电流(lth) UL A | 240 | 300 |  |
|  | A KW | A KW |  |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | - - | - - |  |
|  |  |  | 220V | - - | - - |  |
|  |  | 三相 | 220V | 225 65 | 300 90 |  |
|  |  |  | 380V | 225 120 | 300 160 |  |
|  |  |  | 415V/440V | 220 125 | 280 160 |  |