| H型磁力起动器 |  |
| --- | --- |
| 开放型 磁力起动器 型号 | HNO-11 | HNO-16 | HNO-18 | HNO-23 | HNO-25 |
| 密闭型 IP40 磁力起动器 型号 | HNE-11 | HNE-16 | HNP-18 | HNP-23 | HN-25 |
| 密闭型 IP65 磁力起动器 型号 | HNF-11 | HNF-16 | HNF-18 | HNF-23 | - |
| 密闭带按钮型 IP40 磁力起动器 型号 | HNEB-11 | HNEB-16 | HNPB-18 | HNPB-23 | HNB-25 |
| 密闭带按钮型 IP65 磁力起动器 型号 | HNFB-11 | HNFB-16 | HNFB-18 | HNFB-23 | - |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V | 660 | 660 | 660 | 660 | 1000 |
| 约定发热电流(lth) IEC A | 25 | 25 | 32 | 35 | 50 |
| 约定发热电流(lth) UL A | 24 | 24 | 35 | 35 | 45 |
|  | A KW | A KW | A KW | A KW | A KW |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | 10.5 0.55 | 13.5 0.75 | 19.5 1.1 | 25.5 1.5 | 25.5 1.5 |
|  |  |  | 220V | 10.5 1.1 | 14 1.5 | 20.5 2.2 | 26 3 | 26 3 |
|  |  | 三相 | 220V | 12 3 | 16 4 | 23 5.5 | 27 7.5 | 32 7.5 |
|  |  |  | 380V | 12 5.5 | 16 7.5 | 22 11 | 26 11 | 32 15 |
|  |  |  | 415V/440V | 11 5.5 | 15 7.5 | 21 11 | 21 11 | 30 15 |

H型磁力起动器 开放型 磁力起动器 型号 HNO-35 HNO-50 HNO-65 HNO-80 密闭型 IP40 磁力起动器 型号 HN-35 - - - 密闭带按钮型 IP40 磁力起动器 型号 HNB-35 - - - 额定绝缘电压(Ui) IEC V 1000 660 660 660 约定发热电流(lth) IEC A 50 70 80 100 约定发热电流(lth) UL A 46.5 - - - A KW A KW A KW A KW 适用电动机容量 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 单相 110V 37 2.2 - - - - - - 220V 33 4 - - - - - - 三相 220V 42 11 55 15 65 18.5 80 22 380V 40 20 55 25 65 30 80 37 415V/440V 40 22 52 30 65 33 80 40