| BM系列小型断路器（过流保护） |  |
| --- | --- |
| 型号 | 分断能力(kA) | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BM-63C | 6 | 1 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 18 |
| BM-63C | 4.5 | 1 | 50,63 | 18 |
| BM-63C | 6 | 2 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 36 |
| BM-63C | 4.5 | 2 | 50,63 | 36 |
| BM-63C | 6 | 3 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 54 |
| BM-63C | 4.5 | 3 | 50,63 | 54 |
| BM-63C | 6 | 4 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 72 |
| BM-63C | 4.5 | 4 | 50,63 | 72 |
| BM-63D | 6 | 1 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 18 |
| BM-63D | 4.5 | 1 | 50,63 | 18 |
| BM-63D | 6 | 2 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 36 |
| BM-63D | 4.5 | 2 | 50,63 | 36 |
| BM-63D | 6 | 3 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 54 |
| BM-63D | 4.5 | 3 | 50,63 | 54 |
| BM-63D | 6 | 4 | 3,6,10,16,20,25,32,40 | 72 |
| BM-63D | 4.5 | 4 | 50,63 | 72 |
| BM-100D | 10 | 1 | 63,80,100 | 27 |
| BM-100D | 10 | 2 | 63,80,100 | 54 |
| BM-100D | 10 | 3 | 63,80,100 | 81 |
| BM-100D | 10 | 4 | 63,80,100 | 108 |
| BR系列漏电断路器(过流+漏电保护） |  |
| 型号 | 分断能力(kA) | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BR-32C | 4.5 | 1P+N | 6,10,16,20,25,32 | 45 |
| BR-32C | 4.5 | 2P | 6,10,16,20,25,32 | 63 |
| BR-32C | 4.5 | 3P | 6,10,16,20,25,32 | 90 |
| BR-32C | 4.5 | 3P+N | 6,10,16,20,25,32 | 99 |
| BR-50C | 4.5 | 1P+N | 40,50 | 54 |
| BR-50C | 4.5 | 2P | 40,50 | 72 |
| BR-50C | 4.5 | 3P | 40,50 | 108 |
| BR-50C | 4.5 | 3P+N | 40,50 | 126 |
| BMN系列小型断路器（过流保护） |  |
| 型号 | 分断能力(kA) | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BMN-32C | 4.5 | 1P+N | 6,10,16,20,25,32 | 18 |
| BRN系列漏电断路器（过流+漏电保护） |  |
| 型号 | 分断能力(kA) | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BRN-32C | 4.5 | 1P+N | 6,10,16,20,25,32 | 36 |
| BK系列隔离开关（电路隔离） |  |
| 型号 | 用途 | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BK-100 | 电路隔离 | 1 | 32,63,100 | 18 |
| BK-100 | 电路隔离 | 2 | 32,63,100 | 36 |
| BK-100 | 电路隔离 | 3 | 32,63,100 | 54 |
| BK-100 | 电路隔离 | 4 | 32,63,100 | 72 |
| 小型断路器附件 |  |
| 型号 | 产品名 | 安装位置 | 控制电压（V） | 宽度（mm) |
| MAL | 报警触头 | 左 | 无 | 9 |
| MAX | 辅助触头 | 左 | 无 | 9 |
| MAG | 分励脱扣器+辅助触头 | 右 | AC230V/DC24V | 18 |
| MAU | 欠压脱扣器 | 右 | AC230V/DC24V | 18 |